## Slide 1: THT-Bestückung – Automatisierungstechnologien
Erfa-Kreis-Treffen am 15. November 2016
Veranstaltung

## Slide 2: Agenda
Historie automatische THT-Bestückung bei der Heidelberger Druckmaschinen AG
Was können die heutigen THT-Automaten verarbeiten?
Anlagenhersteller
Bauelemente – Anlieferungszustände und Zuführmöglichkeiten
Bestückungs-/Bearbeitungs- und Hilfswerkzeuge
Design-Richtlinien für automatische THT-Bestückung
Anlagenauswahl
Diskussion

## Slide 3: 1. Historie automatische THT-Bestückung bei HDM
1986 Einstieg in die autom. THT-Bestückung mit DIP-Automat von Universal für 300‘er und 600‘er DIL-IC‘s, von 4 bis 40 Pins
1987 Erweiterung der autom. THT-Bestückung
mit VCD- und RAD- Automat von Universal VCD mit Sequenzer und 180 BE-Feeder, RM 3-8 RAD mit Sequenzer und 100 BE-Feeder, RM 1 u. 2
1989 Erweiterung, 2‘ter DIP- und VCD-Automat
1990 Einstieg in die SMD-Technologie => THT-Technologie stirbt aus! <=
1991 Umbau des älteren VCD-Automaten für stärkere Drahtdurchmesser bis 1,3 mm
2008 Einstellung der autom. THT-Bestückung Einführung der MTM-Methode
=> Die Automaten waren sehr wartungsintensiv <=

## Slide 4: 2. Was können die heutigen THT-Automaten verarbeiten?
THT-Bauelemente in unterschiedlicher Ausführung: Widerstände, Kondensatoren, DILs, Spulen, Relais, Dioden, Transistoren, Varistoren, LEDs, Leistungs-halbleiter, Stecker, Trafos, Batterien, Schalter, Sicherungen im Halter, Displays, Segmentanzeigen, Formteile, Schirmkappen, Kühlkörper, Press-In-Teile, Potis und viele mehr.
Dispenseinheiten für unterschiedliche Medien: Lotpasten, Kleber verschiedenster Arten und Anwendungen, Dichtstoffe, Vergussmedien, Öl-/ Schmierstoffe, …
Montagetätigkeiten wie: Konfektionierung von Werkstücken, Gehäusen von elektronische Baugruppen, Stanz- oder Nutzentrenn-tätigkeiten, kraftfreies/krafthaltiges Fügen, …
Kombinationen unterschiedlicher Verarbeitungsmethoden möglich.

## Slide 5: 3. Anlagenhersteller
OSAI
IPTE
JUKI
Cencorp
Fuji
Panasonic
…
…
…
…
und viele andere Sonderanlagenhersteller

## Slide 6: 4. Bauelemente Anlieferzustände und Zuführmöglichkeiten
Gegurtete Bauelemente (axial, radial)
BE in Blister Tape
BE in Stangenmagazinen aus Kunststoff
Zuführung von vorgestanzten Bauteilen im Stanzband oder Folie
Schüttgut
Mini-Tray (Jedec Tray)
Blistertrays, Kartonpaletten, Kunststoff- und Polystyrol-Paletten
Axial-/Radialfeeder
Tapereelfeeder
Stickfeeder mit Stangenmagazin
Coilfeeder mit Ausstanzen und/ oder Formen von Metallteilen
Bulkfeeder
Mini-Trayfeeder
Trayfeeder oder Multitrayfeeder

## Slide 7: 5. Bestückungs-/Bearbeitungs- und Hilfswerkzeuge
Parallel Greifer (fix oder motorisch verstellbar)
Pin Greifer
Axial Greifer
Vakuum Greifer
Schwenk Greifer
Spezial Greifer
Dispenskopf
Automatischer Greiferwechsel
Richten, Formen und Schneiden von Komponenten
Polaritätsprüfung
Elektrischer Test
Optischer Test
Geometrische Prüfung
Sensor zur Abfrage Bandende
Aktives Clinch-System
Passives Clinch-System
…

## Slide 8: 6. Design-Richtlinien für automatische THT-Bestückung
Die automatische Bestückung der THT-Bauelemente schon bei der Planungs- und Layout-Phase einer Flachbaugruppe berücksichtigen!
Fehler in der Layoutgestaltung führen zu höheren Investitions- und Produktions-kosten!
  Zusätzliche Module, Feeder, Greifer, …
  Zusätzliche Handarbeitsplätze
  Höhere Rüstaufwände
  Höhere Wartungsaufwände
  Traceabilityschärfe nimmt ab
  …
Bauelementevielfalt reduzieren
Bestückbarkeit / Bestückreihenfolge
Bauelementabstand zu THT-BE
Bauelementabstand zu SMD-BE
Beinchensicke
Lochdurchmesser zu Pindurchmesser
Freiraum für Clinch-Tool auf Leiterplattenunterseite
Pinlänge
Abstützung der LP bei Press-In
…

## Slide 9: 7. Anlagenauswahl
Anzahl unterschiedlicher Flachbaugruppen
Anzahl unterschiedlicher Bauelemente
Taktzeiten
Tagesbedarfe der Flachbaugruppen
Zusätzliche Bearbeitungsanforderungen
Wartungs- und Pflegekonzept
Traceability
MES Anbindung und Kommunikation
Versuchs- und Testmaterial
Leiterplattenformate, Mehrfachnutzen und Werkstückträger
Einbindung ins Produktionskonzept
Peripheriegeräte
Rüstkonzept
…

## Slide 10: 8. Diskussion
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Fragen
und
Diskussion